# ПАСПОРТ

| Наименование оборудования | ПЛАНЕТАРНАЯ ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА |
| --- | --- |
| Фирма-изготовитель | GASTRORAG |
| Модель | B40A |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для выполнения широкого спектра операций взбивания и перемешивания в условиях пищеблоков и производственных цехов малой и средней производительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | B40A |
| --- | --- |
| Описание | Напольная |
| Габаритные размеры, мм | 540х540х1030 |
| Установочная мощность, кВт | 1,50 |
| Параметры электросети | 380/50/3 |
| Масса, кг | 185 |
| Материал корпуса | Эмалир.сталь |
| Материал дежи | Нерж.сталь |
| Скорость вращения мешалки, об/мин | 120/187/520 |
| Объем дежи, л | 35 |
| Максимальная загрузка муки, кг | 8 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тестомесильная машина	1 шт.

Паспорт			1 шт.

Битер – 1 шт.		        Крюк – 1 шт.	     Венчик – 1 шт.		Дежа – 1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рис.1. Основные узлы оборудования

- сетевой выключатель

- рычаг переключения скоростей

- планетарный привод

- мешалка

- рукоятка подъема/опускания дежи*

- дежа

*Примечание. В зависимости от поставки рукоятка подъема/опускания дежи может быть выполнена в виде маховика или в виде рычага.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Оборудование следует размещать на ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой. В целях обеспечения устойчивости станина оборудования может быть прикреплена к полу при помощи болтов.

- Подключение оборудования к электросети должно осуществляться квалифицированными специалистами. Для подключения трехфазного оборудования должна использоваться пятипроводная схемас заземлением. Во избежание повреждений оборудования пробное включение следует осуществить без мешалки. Если при включении оборудования направление вращения планетарного привода не совпадает с направлением, указанным стрелкой на корпусе оборудования, необходимо отключить электропитание и поменять местами фазовые провода.

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

СБОРКА И ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Включите электропитание при помощи автоматического выключателя (или вставьте вилку в розетку).

- Выберите мешалку в зависимости от выполняемой операции.

Венчик предназначен для взбивания яиц, яичных белков, сливок. Операция выполняется на высокой скорости. Время непрерывной работы не должно превышать 15 мин.

Битер предназначен для замеса жидкого теста, перемешивания фарша, пюре, приготовления глазури. Операция выполняется на средней скорости. Время непрерывной работы не должно превышать 20 мин.

Крюк предназначен для замеса вязкого теста (хлебное тесто, тесто для пиццы и т.п.). Влажность теста не менее 40 – 50%. Операция выполняется на малой и средней скорости. Время непрерывной работы не должно превышать 30 мин.

- Положите мешалку (4) в дежу (6). Возьмите дежу за ручки и установите ее на опору так, чтобы штыри опоры вошли в отверстия в ушках дежи. Закрепите дежу фиксаторами.

- Убедитесь в том, что дежа находится в нижнем положении. Для опускания дежи следует повернуть рукоятку (5) против часовой стрелки до упора. Поднимите защитную решетку дежи. Наденьте мешалку на вал планетарного привода (3) и поверните ее по часовой стрелке до упора.

- Загрузите ингредиенты в дежу.

Сначала следует заливать в дежу жидкости, а затем засыпать твердые ингредиенты.

Не допускается перегружать оборудование. Максимально допустимые загрузки приведены в Приложении 1.

- Поднимите дежу в рабочее положение. Для этого следует повернуть рукоятку (5) по часовой стрелке до упора.

- Опустите защитную решетку дежи.

Если решетка не опущена, микровыключатель не позволит включить двигатель.

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя (1). При этом мешалка начнет вращаться.

Начинать работу рекомендуется всегда на малой скорости (положение «1»), во избежание разбрызгивания жидких или распыления сухих ингредиентов, а затем постепенно увеличивать скорость до нужного значения при помощи рычага переключения скоростей (2). Рычаг переключения скоростей имеет три положения.

Переключать скорости можно только при выключенном оборудовании. Невыполнение этого требования может привести к повреждению планетарного привода. Установите сетевой выключатель (1) в положение «0», переключите скорость при помощи рычага (2) и установите сетевой выключатель в положение «1» для возобновления работы.

- Конструкция защитной решетки позволяет при необходимости добавлять ингредиенты в дежу в процессе замеса. Открывать решетку в процессе замеса не следует.

- По окончании замеса отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя и поверните рычаг переключения скоростей в положение «1». Поверните рукоятку (5) против часовой стрелки для опускания дежи и поднимите защитную решетку. Для снятия мешалки следует поднять ее вверх, повернуть против часовой стрелки и опустить вниз.. Снимите дежу с опоры и опорожните ее.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя.

- Поверните рычаг переключения скоростей в положение «1».

- Отключите электропитание при помощи автоматического выключателя (или выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Корпус оборудования, опору дежи, защитную решетку и вал планетарного привода следует протереть мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Отстатки раствора следует удалить чистой влажной губкой и вытереть насухо. Вал мешалки после очистки рекомендуется смазать пищевой смазкой.

Дежу и мешалку следует сразу же после использования вымыть теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Если оборудование использовалось для взбивания яиц или замеса теста, то дежу и мешалку следует сначала сполоснуть холодной водой, а затем вымыть теплой.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением. Параметры электросети должны соответствовать указанным на шильдике оборудования.

- Оборудование следует устанавливать на ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой. В целях обеспечения устойчивости станина оборудования может быть прикреплена к полу при помощи болтов.

- При работе с оборудованием рекомендуется носить специальную рабочую одежду. Не допускается носить свободную одежду, шарфы, шейные платки, галстуки, драгоценности и т.п. Рукава должны быть застегнуты. Волосы должны быть забраны косынкой.

- Не допускается перегружать дежу. Максимально допустимая разовая загрузка в зависимости от выполняемой операции указана в Приложении 1.

- Не допускается включение оборудования при опущенной деже и поднятой защитной решетке.

- Не допускается переключение скоростей при включенном оборудовании.

- Не пытайтесь засунуть в дежу руки или посторонние предметы в процессе работы.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Не давать детям и не использовать вблизи от детей.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду. Не беритесь за сетевой выключатель и вилку сетевого шнура мокрыми руками.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 	МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗОВАЯ ЗАГРУЗКА ДЕЖИ

ПЛАНЕТАРНОЙ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ

B40A

| Выполняемая операция | Единица измерения | Максимальное количество | Мешалка | Скорость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлебное тесто (влажность 55%) | кг муки | 12,00 | Крюк | 1 |
| Слоеное тесто | кг муки | 9,00 |  | 1 |
| Сдобное тесто | кг муки | 8,00 |  | 1 |
| Мясной фарш | кг | 20,00 | Крюк или битер | 1 – 2 |
| Картофельное пюре | кг | 20,00 | Битер или венчик | 1 – 2 |
| Яичные белки | кол-во яиц | 70 | Венчик | 1 – 4 |
| Бисквитное тесто | кол-во яиц | 60 |  | 1 – 3 |
| Меренги | кг сахара | 3,00 |  | 1 – 4 |
| Взбитые сливки | л | 7,00 |  | 1 – 4 |