РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНЫ ДЛЯ УПАКОВКИ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ

JBS4525A

- Применение:

На сегодняшний день упаковка в термоусадочную пленку является современным  способом упаковки Машина оборачивает продукты пленкой, сваривает швы пленки. Пленка влаго — пыленепроницаема, защищает изделие от внешних воздействий. Упаковка защищает изделия из стекла от повреждений. Пленка прочная, что уменьшает вероятность разрывания упаковки и кражи изделий.

- Функции и характеристики:

Термоусадочный упаковщик, произмеденный в нашей компании,  является новейшей моделью автоматической упаковочной машины непрерывного действия. Скорость работы двигателя может регулироваться, макимальная нагрузка машины — 10кг. Циркуляция горячего воздуха в термоусадочной камере улучшает качество запаивания. Машина имеет современный дизайн, не требует особого техухода. Подходит для работы с разного вида пленкой.

- Спецификация:

| Модель | Напряжение | Мощность | нагрузка | Размеры камеры (мм) | Размеры (мм) | Скорость конвейера | вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JBS4525A | 220В/380 | 6.5 КВт | 10кг | 900х450х250 | 1200х700х1000 | 0-10м/мин | 90кг |

- Панель управления:

1. регулятор скорости

2. выключатель конвейерной ленты

3. терморегулятор

4. переключатель нагревателя

- переключатель нагрева воздуха

- Температура и время для термоусадочной пленки:

| Пленка | Название | Толщина (мм) | Нагрев | Температура термоусадочной камеры (°С) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поливинилхлорид | ПВХ | 0.01-0.06 | 5-10 | 160-180 |
| полипропилен | ПЭ | 0.01-0.04 | 10-20 | 180-200 |
| полиолефин |  | 0.01-0.03 | 10-20 | 180-200 |

- Последовательность действий:

- Машина трехфазная  (380В)

- Выключите преключатель конвейера, установите среднюю или низкую скорость

- выключите переключатель нагрева воздуха, начнет работать вентилятор.

- Включите нагрев машины. Обычно температура устанавливается на 180°С. Для того, чтобы установить температуру нужно нажать кнопку SET, нажмите кнопки UP или DOWN.

- Если пленка ложится не ровно, нужно уменьшить скорость работы конвейера или увеличить температуру. Если пленка рвется, нужно увеличить скорость работы конвейера или уменьшить температуру нагрева.

- По окончании работ нужно выключить нагревание, дать двигателю и вентилятору работать 10 минут, потом выключить машину.

- Диаметр входного провода машины должен быть более 3мм².

- Машину нужно устанавливать на плоскую поверхность. По истечении трех месяцев нужно проверять состояние электропроводки.

- Устранение неисправностей:

При сбоях в работе машины нужно проверить, правильное ли напряжение на входе.

- Термоусадочная камера не нагревается.

a. проверьте напряжение на входе, проверьте провода.

b. проверьте работу терморегулятора, при необходимости замените.

c. контактор работает неиправно, замените его.

d. необходимо проверить соединители проводов.

e. замените тэны.

- не работает двигатель конвейера:

a. возмжно цепь затянута слишком сильно, ослабьте болты.

b. замените переключатель двигателя

c. перегорел регулятор скорости

- не работает двигатель вентилятора:

a. замените вентилятор

b. повредился переключатель нагнетания горячего воздуха

- очистите лопасти вентилятора

- Электросхема:

live wire- фаза питания

main switch- главный переключатель

convey- конвейерная лента

speed adjust- регулятор скорости

heat wind- нагреваемый воздух

temperature controller- регулятор температуры

thermoсoupe- термоэлемент

Три фазы (380В)                                              Одна фаза (220В)

zero line- нейтральная линия

live line- включенная линия

Схема термоусадочной машины

Список запчастей

| Номер | Название | Спецификация/Модель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Теплосберегательная панель | R72 |  |
| 4 | Покрытие приемника воздуха |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | вентилятор | R67.5 H=67 |  |
| 7 | Приемник воздуха | R100 H=90 |  |
| 8 | Греющая трубка с охладителем | 900W |  |
| 9 | Приводная цепь | 08B-252 |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | Ведущий ролик | R8.5x393 |  |
| 12 | Кожух подшипника |  |  |
| 13 | Приводной вал |  |  |
| 14 | Приводная цепь |  |  |
| 15 | Фиксирующая крышка |  |  |
| 16 | Крышка подшипника1 | 6004Z |  |
| 17 | Крышка подшипника |  |  |
| 18 | Приводная цепь |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 | контактор | CJX2-2510 | 220В |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 | Товарный знак |  |  |
| 24 | Переменный резистор | WH118-1, 2W | 4К7 |
| 25 | Температурный датчик | XMTG-2000 |  |
| 26 | Крепление сетки | 321B/N82, 16A | 220Вольт перем. тока |
| 27 | переключатель | DZ47-63, C32 |  |
| 28 | Двигатель вентилятора | SS, 8A |  |
| 29 |  | YY5612 | 60Вт |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 | колесико | 75x21 |  |
| 34 | Регулировочный болт | M8x80 |  |
| 35 | Приводной вал |  |  |
| 36 | опора2 | 6804Z |  |
| 37 | Цепной привод кронвейерной ленты |  |  |
| 38 | Плоская шайба |  |  |
| 39 | пружина | φ20 |  |
| 40 | рама |  |  |
| 41 | Приводной двигатель | 80YYJR25-3 | 01:30:00 |
| 42 |  |  |  |
| 43 | Приводная цепь | 06B-37 |  |
| 44 | Ролик приводной цепи | R7.5 |  |
| 45 |  |  |  |