# SINMAG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ хлеборезки SM-302S

## настольный вариант с подачей самотеком

Установка

Установите хлеборезку на столе с твердой, устойчивой поверхностью и убедитесь, что она прочно стоит на столе. Если хлеборезка во время работы вибрирует - подложите под ее раму мягкую прокладку из бумаги или резины.

Подвод электричества

Прежде чем подключить машину к электросети убедитесь, что электрические характеристики хлеборезки (указанные на фирменной пластинке) соответствуют значениям, характерным для Вашей электросети.

особое внимание

Оператор должен следить, чтобы его пальцы не попали в хлеборезку во время работы ножей. Последняя буханка всегда режется труднее. Никогда не пытайтесь подтолкнуть последнюю буханку в желоб пальцами или вытащить хлеб спереди.

Всегда выключайте хлеборезку во время чистки.

смена ножей

Если хлеборезка режет хлеб медленно - ножи затупились и требуют замены.

Как снять ножи

- Снимите переднюю крышку (3) и верхнюю крышку (4)

- Снимите желоб для нарезанного хлеба (10)

- Ослабьте винты на консолях (6), (7) и (23)

- Снимите направляющий стержень (24) и раму для ножей (34)

- Нажимая пружину (29) по одному снимите ножи.

как установить ножи

- Нажимайте пружину (29) и по одному вставляйте ножи в раму

- Поставьте раму (34) и направляющий стержень (24) в их рабочие положения

- Затяните винты на консолях (6), (7) и (23)

- Поставьте желоб (10) в рабочее положение

- Установите переднюю крышку (3) и верхнюю крышку (4)

1

Перечень составных частей для хлеборезки SM-302S

| Серийный номер | Описание | Количество | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенка машины (левая) | 1 |  |
| 2 | Стенка машины (правая) | 1 |  |
| 3 | Гайка | 1 | 7/8" |
| 4 | Ручка | 2 |  |
| 5 | Фиксирующий рычаг | 3 | 5/8"х508 мм |
| 6 | Стопорный пластиковый болт | 3 | 5/16"х1" |
| 7 | Поддерживающий стержень | 2 | Правый и Левый |
| 8 | L-образная фиксирующая пластина | 1 | 1"х505 мм |
| 9 | Передняя крышка | 1 |  |
| 10 | Желоб для подачи хлеба | 1 |  |
| 11 | Прижимающая пластина | 1 |  |
| 12 | Крепление пластины деления | 1 |  |
| 13 | Фиксирующий блок | 1 |  |
| 14 | Стержень, фиксирующий полку ножей | 1 | 7/8" |
| 15 | Подшипник 6204 | 4 |  |
| 16 | Акриловая пластина | 2 |  |
| 17 | Верхний спускной желоб для хлеба | 1 |  |
| 18 | Фиксирующий блок для желоба для хлеба | 3 |  |
| 19 | Задняя крышка | 1 |  |
| 20 | Стопорный болт | 4 | 6х15 мм |
| 21 | Направляющий стержень | 2 |  |
| 22 | Ось скольжения для направляющих стержней | 1 | 3/8"х510 мм |
| 23 | Ось скольжения для направляющих стержней | 1 | 3/8"х448 мм |
| 24 | Главная ось | 1 | 7/8"х508 мм |
| 25 | Полка ножей | 1 |  |
| 26 | Полка ножей | 1 |  |
| 27 | Нож | 31 |  |
| 28 | Фиксирующий штифт | 31 |  |
| 29 | Фиксирующий блок для лезвий | 62 |  |
| 30 | Пружина | 31 |  |
| 31 | Т-образная трубка | 1 |  |

2

| Серийный номер | Описание | Количество | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Приводная ось | 2 |  |
| 33 | Кулиса приводной оси | 2 |  |
| 34 | L-образная пластина | 2 | 1"х270 мм |
| 35 | Кабель | 1 |  |
| 36 | Блок соединения стержня | 1 |  |
| 37 | Связующий блок объединенных стержней (левый) | 1 |  |
| 38 | Ось подшипника 6202 | 6 |  |
| 39 | Объединенный стержень | 2 | 5/8" |
| 40 | Втулка | 4 |  |
| 41 | Связующий блок объединенных стержней (правый) | 1 |  |
| 42 | Шкив привода | 1 |  |
| 43 | Ремень | 1 |  |
| 44 | Двигатель | 1 | 1/4 НР |
| 45 | Конденсатор | 1 |  |
| 46 | Крепление двигателя (передняя часть) | 1 |  |
| 47 | Крепление двигателя (правая часть) | 1 |  |
| 48 | Соединительный штырь | 1 |  |
| 49 | Шкив привода | 1 |  |
| 50 | Шкив привода | 1 |  |
| 51 | Гайка | 1 | 3/4" |
| 52 | Пластиковая соединительная рейка | 1 |  |
| 53 | Ось | 1 |  |
| 54 | Пластина переключателя | 1 |  |
| 55 | Переключатель | 1 |  |
| 56 | L-образная пластина | 2 | 1-1/4"х30 мм |
| 57 | Круглая пластина | 2 |  |
| 58 | Стартер двигателя | 1 |  |

3

4