РОССИЯ

ОАО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА»

ПОДСТАВКА

# ПК - 6 - 13

## ПАСПОРТ

## (инструкция по сборке)

ЧЕБОКСАРЫ 2011

1   НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка ПК-6-13 (далее Подставка) предназначена для установки мини-пароконвектомата ПКА6-1/3П  на столешницу и размещения шести гастроемкостей GN 1/1 на держателях полок.  Подставка поставляется в разобранном виде.

Декларация о соответствии № POCC RU.АВ 98.Д00088. Срок действия с 31.10.2011 по 30.10.2014.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008 . Регистрационный номер сертификата 73 100 2188 от 30.12.2010 по 29.12.2013 г.

2   технические характеристики

Основные параметры подставки должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Норма |
| --- | --- | --- |
|  | Допустимая нагрузка на столешницу, кг, не более | 50 |
|  | Допустимая нагрузка на полку, кг, не более | 10 |
|  | Количество мест для гастроемкостей GN 1/1 | 6 |
|  | Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 600 600 893÷923 |
|  | Масса, кг, не более | 22 |

3   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каркас 1 | 1 |
| 2 | Каркас 2 | 1 |
| 3 | Ножка | 4 |
| 4 | Столешница | 1 |
| 5 | Держатель полок 1 | 1 |
| 6 | Держатель полок 2 | 1 |
| 7 | Болт М6 х 14 с прессшайбой | 16 |
| 8 | Болт М6 х 16 нерж. | 8 |
| 9 | Винт М6 х 16 потай нерж. | 4 |
| 10 | Гайка М6 нерж. | 8 |
| 11 | Шайба 6 нерж. | 8 |
| 12 | Шайба-гровер 6 нерж. | 8 |
| 13 | Упаковочная коробка картонная | 1 |
| 11 | Паспорт (инструкция по сборке) | 1 |
| 12 | Вкладыш "Список организаций" | 1 |
| 13 | Пакет «Zip Look 25х30 | 1 |

4  инструкция по сборке

Подставка поставляется в разобранном виде. Для приведения ее в рабочее состояние необходимо произвести сборку согласно нижеприведенной последовательности.

1. Положите Каркас поз. 1 на ровную поверхность, например, на стол.

2. Возьмите Ножку поз. 3 и приставьте ее к Каркасу поз.1 (2 резьбовые втулки на ножке должны смотреть внутрь угла  каркаса). Соедините ножку с каркасом при помощи болтов поз. 7 (4 болта на каждую ножку). Соедините оставшиеся три ножки.

ВНИМАНИЕ! Не затягивайте болты до конца – это помешает дальнейшей сборке.

Соедините Каркас поз. 2 с четырьмя ножками так, чтобы боковые отверстия в обоих каркасах смотрели в одну сторону.

3. Переверните полученную конструкцию, установив ее на ножки (либо оставьте в прежнем положении). Установите Держатель полок поз. 5 и зафиксируйте его при помощи крепежа поз.8, 10, 11, 12 в четырех местах. Закрепите оставшийся держатель полок поз. 6.

4. Установите Столешницу поз. 4 на полученную конструкцию и закрепите ее винтами поз. 9.

ВНИМАНИЕ!  Отверстия  в столешнице и ножках должны совпадать.

5. Внешний вид подставки ПК-6-13 в сборе.

5   ПОДГОТОВКА подставки К РАБОТЕ

Перед установкой подставки на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку с поверхности. Для этого рекомендуется применить моющее средство, предназначенное для стали Cr/Ni, а очищенную поверхность вытереть сухой тряпкой.

Проверить уровнем горизонтальное положение столешницы и при необходимости с помощью ножек произвести регулировку ее по высоте.

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка ПК-6-13 соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008  и  признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска __________________________________________________

______________________________________________________________________	                                      личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

7  СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Подставка ПК-6-13 подвергнута на ОАО «Чувашторгтехника» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации

Консервацию произвел				________________    ___

(подпись)

Изделие после консервации принял

(подпись)

8  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Подставка ПК-6-13 упакована ОАО «Чувашторгтехника» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки								М. П.

(подпись)

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

9  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации подставки - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Срок службы подставки – 10 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей подставки, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда подставка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения подставки в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную подставку.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю подставки для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера подставки, срока изготовления и установки.

10  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004. 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г.,  12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).

Рекламации направлять по адресу:

Чувашская Республика,

г. Чебоксары,

Базовый проезд, 28.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

Тел. горячей линии (срочная телефонная техническая поддержка) -

(8352) 24-03-11

11  СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При  подготовке и отправке подставки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части подставки по материалам, из которых они изготовлены.

ВНИМАНИЕ! Конструкция подставки постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  паспорте.

12  СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение подставки должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения  4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец подставки обязан произвести переконсервацию крепежных изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную подставку следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 4 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка подставки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ!  Складирование упакованных подставок для хранения и транспортирования допускается не более чем в пять ярусов по высоте.