Шашлычница STARFOOD

Общие сведения

Приступая к пользованию, прочитайте приведённые здесь сведения

Введение

Электрическая жаровня является новейшей разработкой нашей компании. Это изделие предназначено для приготовления блюд барбекю, для жарки мяса, птицы, овощей и других пищевых продуктов, отличается привлекательным изысканным внешним видом и отвечает санитарным требованиям. Эксплуатация лёгкая и безопасная. Машина имеет хороший внешний вид, высокую эффективность и позволяет сберегать электроэнергию. Данная машина удобна для применения в бытовых условиях, в супермаркетах, в столовых и других местах с большим потоком людей.

Технические характеристики

| Модель | Напряжение источника электрической энергии | Мощность | Размеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Шашлычница STARFOOD | 220 В | 4,8 кВт | 920x330x175 мм |

Рис. :

| 4 х 1000 heat pipe | 4 трубчатых нагревательных элемента по 1000 |
| --- | --- |
| 4 switch for 4 heat pipe | 4 выключателя для четырёх трубчатых нагревательных элементов |
| basin | Резервуар |

Эксплуатация

1.  Приступая к пользованию, убедитесь в том, что напряжение источника электрической энергии соответствует величине, указанной на табличке номинальных данных оборудования. Электрическое подключение должно обеспечивать эффективное заземление.

2.  Пользователь должен предоставить и смонтировать электрический выключатель и плавкий предохранитель, имеющий подходящие параметры, а также обеспечить защиту от токов утечки. Около машины не должно находиться никаких металлических изделий.

{{003

ВНИМАНИЕ!

1.  Во время транспортировки, во избежание повреждений, с машиной следует обращаться осторожно, не переворачивать, оберегать от сдавливания, ударов и тряски.

2.  Не подвергайте машину действию влажности; храните машину в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Чистка и обслуживание

1.  Приступая к чистке, выключите машину и выньте вилку электрического кабеля из розетки источника электрической энергии.

2.  Не допускайте попадания влаги в машину; для протирки пользуйтесь влажной тканью, которая не должна быть слишком мокрой. Если в машину попала влага, то перед пользованием машину следует хорошо просушить.

Электрическая схема

Рис. :

| L | Линия |
| --- | --- |
| N | Нейтраль |
| E | Земля |

ПРИМЕЧАНИЕ.

1.  K1 … K4	- двухполюсный выключатель, 10 А, с подсветкой

2.  R1 … R4	- трубчатый нагревательный элемент, 1 кВт