Тестораскаточная машина для пиццы

S30 – S40

# Электрическая схема

Руководство по эксплуатации, обслуживанию и уходу

В этом техническом руководстве содержится информация о технических характеристиках, установке, обслуживании и уходе за тестораскаточной машиной.

Для эффективного и бережного использования машины, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и соблюдайте указания по обслуживанию и уходу.

# Описание тестораскаточной машины и функции

  - Характеристики машины

Тестораскаточная машина спроектирована исключительно для использования пищевых продуктов и предназначена для раскатывания теста для хлеба и выпечки в холодном состоянии в плоский диск для пиццы, хлеба, лепешек, тортов и пр. с сохранением основных характеристик смеси.

Эта тестораскаточная машина (рис. 1) состоит из:

- корпуса из нержавеющей стали с двумя заключенными в защитные корпуса группами роликов, приводящихся в движение приводным ремнем и управляемых электрическим мотором;

- питающейся от сети напряжения картой, с которой по низкому напряжению (12 В) связаны кнопки включение (зеленая) и выключение (красная) на передней панели машины;

- маленьких весов;

- двух скатов;

- сетевого шнура;

- дополнительно может быть поставлена ножная педаль.

| Тестораскаточная машина | S30 | S40 |
| --- | --- | --- |
| Размеры, м | 0,43 х 0,49 х Н 0,64 | 0,53 х 0,52 х Н 0,74 |
| Вес, кг | 31 | 38 |
| Температура хранения, 0С | -20/+50 | -20/+50 |
| Температура эксплуатации, 0С | 0/+50 | 0/+50 |
| Напряжение, В | 220:240 (1Р + N +) 50 Гц |
| Ток, А | 2,5 | 3,4 |
| Мощность, Вт | 240 | 370 |
|  | 100 5 х 20ST 250 B |
|  | 335 5 x 20ST 250B |
|  | 5 5 x 20ST 250 B |
| Вес теста, г | 80 – 210 | 210 – 700 |
| Диаметр пиццы, см | 14 – 29 | 26 - 40 |
| Регулирование расстояния между нижними валами | 0,3 mm дo 5,5 mm |

Фирма оставляет за собой право на изменения без уведомления.

Транспортировка и установка машины

2.1 Рабочая область

Для нормального обслуживания машины необходимо рабочее место, изображенное на рис. 2.

2.2. Установка

Машина снабжена упаковкой. После того как машина распакована, освободите ее от обоих защитных корпусов и верхнего ската (направляющая, по которой будет скользить тестовая заготовка). Затем следует поступить следующим образом:

- доставьте машину в предусмотренное место;

- снимите защитную пленку (рис. 3), избегая принадлежностей, поверхность которых можно повредить;

- разрежьте два кольца А - В, которые блокируют стержень и маленькие весы (рис. 4);

- помойте машину, скаты и защитные корпуса мягкой губкой или тряпкой, смоченной в теплом мыльном щелочном растворе, затем в чистой воде. Осушите мягкой тканью.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Ни в коем случае не применяйте металлическую мочалку, чистящий порошок или едкие субстанции, которые воздействуют на поверхность и, в частности, ухудшают гигиеническую безопасность.

- монтаж верхнего ската и двух защитных корпусов (рис. 5) производится в следующим образом:

а) Скат позиционируйте так, чтобы отверстия А - В - С (рис. 11) точно совпали с держателями А – В – С, прижмите до полного соединения.

б) Снимите винты F – G – D – E (рис. 11), которые прикрепляют верхний защитный корпус таким образом, что отверстия F – G (рис. 11) находятся точно под ним и блокируются винтами. Точно также следует поступить с нижним защитным корпусом.

Установочная площадка должна быть горизонтальной, в непосредственной близости от нее не должно быть никаких препятствий любой природы, которые мешают естественной вентиляции.

2.3. Электрическое подключение

Электрическая сеть должна соответствовать условиям 46/90 для Италии, и соответственно нормам или законам европейских государств. Требуемое напряжение для соответствующей модели указано на шильдике.

Штепсельная розетка должна быть легко доступна и не требовать никакого перемещения.

Расстояние между машиной и штепсельной розеткой должно быть таким, чтобы кабель не был натянут, кроме того, машина не должна стоять на кабеле.

Если машина не оснащена сетевым штекером, следует использовать штекер на 10 – 16 А (рис. 6 – 7), соответствующий нормам государств ЕЭС.

Замечание:

Между штепсельной розеткой сети напряжения и сетевым штекером никакие переходники использовать нельзя (рис. 8).

Теперь машина готова к использованию.

Правила техники безопасности

3.1. Указания по безопасности

Чтобы избежать возможных источников опасности, таких как электрический ток, механические части, огонь или имеющих гигиеническую природу, необходимо соблюдать следующие правила.

а) Рабочее место следует содержать в порядке.

б) Не следует размещать машину во влажных, сырых или недостаточно освещенных помещениях или вблизи едких жидкостей или газов.

в) Не допускайте к машине детей и не уполномоченных.

г) Машину следует использовать только по назначению.

д) Не следует использовать широкую одежду или аксессуары, которые могут попасть в движущиеся части машины. Следует использовать рабочую обувь. Из гигиенических и соображений безопасности следует использовать перчатки для рук и закалывать длинные волосы.

е) Не следует тянуть сетевой кабель, чтобы выдернуть сетевой штекер из розетки. Не следует подвергать кабель действию высокой температуры, воды или растворителя.

ж) После употребления, перед чисткой, при обслуживании машины следует отключить сетевой штекер из розетки.

з) Проконтролируйте, что машина не повреждена. Перед использованием машины, проконтролируйте, что защитные корпуса находятся в порядке, обеспечена ли блокировка движущихся частей машины, что никакие отдельные части не повреждены, что все части смонтированы правильно, что является условием, гарантирующим оптимальное функционирование.

и) Осуществлять ремонт машины может только квалифицированный персонал.

3.2. Уровень шума

Измеренный уровень шума машины составляет обычно 62 дБ.

3.3. Информация о действиях, которые могут быть опасны

Машина, даже если она соответствует правилам техники безопасности в отношении норм по электричеству, механике и гигиене, может представлять опасность, если:

- она используется не по назначению;

- повреждена защита роликов;

- потребитель не ознакомился или не выполняет инструкций по установке, использованию и обслуживанию.

Важно:

Все работы по установке и обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом.

Обслуживание машины

4.1. Включение/выключение

На передней панели машины (рис. 10) имеется включатель и выключатель: включатель - зеленая клавиша, выключатель - красная клавиша и зеленая сигнальная лампочка.

Включение: нажмите зеленую клавишу, загорится сигнальная лампа и машина включена.

Выключение: нажмите красную клавишу, сигнальная лампа погаснет.

Контрольная лампа: эта лампа горит, если машина находится в работе.

4.2. Функция ВКЛЮЧЕНИЕ машины

Нажатие зеленой клавиши, приводит в движение 2 пары роликов и рабочая фаза может начинаться.

Кусок теста шарообразной формы введите в отверстие в верхнем защитном корпусе (рис. 10-2), далее он соскользнет и пройдет между парой верхних роликов (рис. 10-3), в результате чего кусок теста принимает овальную форму.

Затем он соскальзывает на маленькие весы и, благодаря им, поворачивается поперечно на 900 (рис. 10-4), готовясь к последующему прохождению через нижнюю пару роликов (рис. 10-5), после которого принимает форму диска (рис. 10-6), который не имеет еще идеальной формы и должен дорабатываться по образцу вручную.

Нажатие красной кнопки выключает машину

4.3. Применение ножной педали

Ножная педаль поставляется только по запросу клиента.

Педаль дополняет кнопки включения и выключения на передней панели машины.

Вышеназванная педаль включается штекером в разъем Е машины.

Включение: нажатие зеленой кнопки включает машину, но ролики еще не приведены в движение.

При легком нажатии на педаль ролики начинают вращаться и машина готова к работе.

Выключение: снимите ногу с педали.

Важно:

Нажмите красную кнопку (рис. 10-1) по окончании работы.

4.4. Регулирование толщины раскатывания теста

важно:

Все регулировки должны производиться при выключенной машине.

Машина позволяет получать различную толщину раскатывания теста, что достигается поворотом рычагов A и B (рис. 10) в позиции I – VI, после их освобождения, оттягиванием черной кнопки (рис. 10).

Толщина раскатывания меняется соответственно:

- более тонкое (-) - поворот по часовой стрелке;

- более толстое (+) - поворот против часовой стрелки.

Чтобы получить хороший результат, рекомендуется задавать различное регулирование.

Например: Рычаг А в позиции IV.

Рычаг В в позиции II.

Замечание:

Чтобы избежать «обтрепывания» теста, следует пропускать его через ролики только один раз.

4.5. Регулирование формы

Чтобы получить правильную форму диска (рис. 10–6), необходимо скорректировать чувствительность противовеса (рукоятка G + маленькие весы F рис. 10) к различному весу теста, изменяя его положение от вертикали (рис. 10–4) в точно горизонтальное (рис. 10–5), прежде чем тесто входит между нижними роликами.

4.6. Регулировка противовеса

Эта регулировка варьирует скорость прохождения теста.

После ослабления блокировочных винтов противовес (рис. 10-G) может двигаться вдоль рукоятки, позволяя выбор эталонирования весов.

Например, сильная чувствительность.

Противовес переставляют внутрь.

Рекомендуется для незначительного веса.

Малая чувствительность.

Противовес переставляют наружу.

Рекомендуется для большего веса.

Замечание:

Обеспечьте, чтобы весы в положении покоя всегда находились в верхней позиции.

4.7. Регулирование маленьких весов

Эта регулировка варьирует скорость прохождения теста. Поверните блокировочный винт. Это делает возможным позиционирование противовеса в одно из 3 отверстий. Чувствительность соответственно изменяется.

Например, Сильная чувствительность.

Противовес закрепите во внутреннем отверстии. Рекомендуется для незначительного веса.

Средняя чувствительность.

Противовес закрепите в среднем отверстии. Рекомендуется для среднего веса.

Малая чувствительность.

Противовес закрепите во внешнем отверстии. Рекомендуется для большого веса.

После регулировки противовеса закрутите блокировочный винт.

Уход и обслуживание машины

5.1. Предисловие

Перед какими-либо работами по обслуживанию, чисткой отключите сетевой штекер из штепсельной розетки. В случае, если машина функционирует плохо или не функционирует вовсе, следует обращаться исключительно к квалифицированному специалисту.

5.2. Чистка

В гигиенических целях и для хорошего функционирования машины чистка должна производиться после каждого употребления. Остатки муки и теста удаляют с помощью подходящей кисти. Снимите 2 защитных корпуса, маленькие весы и 2 ската (рис. 11), при этом освободятся обе пружины (рис. 11-N), удерживающие скребки, затем поверните рычаги регулирования в позицию VI, соответствующую максимальному открытию роликов.

Машину и отдельные ее части помойте мягкой губкой или тряпкой, смоченной в теплом мыльном щелочном растворе, затем в чистой воде. Осушите мягкой тканью. Ни в коем случае не применяйте металлическую мочалку, чистящий порошок или едкие субстанции, которые воздействуют на поверхность и, в частности, ухудшают гигиеническую безопасность.

Соберите машину в обратной последовательности: скребки, пружины, скаты, маленькие весы и защитные корпуса. Проверьте, что все отдельные части находятся в правильной позиции и закреплены.