1. Распаковка

2. Правильное

- Прибор должен устанавливаться только специалистами. Не трогайте электропровода прибора после установки!

- Не эксплуатируйте прибор, не получив предварительных инструкций по его использованию, обслуживанию и работе предохранительных систем от квалифицированного пользователя.

- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием прибора.

- Не используйте прибор без специальной предохранительной экипировки, предписанной правилами.

- Не трогайте предохранительные устройства и электрические переключатели.

- Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся частей прибора.

- Не оставляйте прибор работающим без присмотра.

- Всегда отключайте прибор из сети, прежде чем снимать части корпуса для обслуживания или других целей.

- Не трогайте те части прибора, которые не предназначены для обслуживания.

- В случае, если в работе прибора обнаружатся нарушения, немедленно отключите его из сети и обратитесь к специалисту.

- Инсталляция должна проводиться согласно с действующими местными и национальными законами и положениями, относящимися к безопасности при работе с электроприборами. Следование данным законам и положениям - личная ответственность владельца и установщика.

- Убедитесь, что прибор заземлен и/или подключен к прерывателю и термовыключателю. Если эти требования не соблюдены, это может привести к электрошоку.

- Убедитесь, что к корпусу прикреплены знаки предупреждения и безопасности, а также проверяйте, чтобы эти знаки были разборчивыми и четкими и не утратились в результате мытья или эксплуатации. В случае утраты или повреждения знаков предосторожности, обратитесь к вашему дилеру для их замены.

- Рабочее место оператора должно быть хорошо освещено и свободно от посторонних предметов.

- При работе с прибором не надевайте свободно висящую одежду и украшения во избежание их попадания в движущиеся части машины.

- Отключайте неработающий прибор из сети.

- Следите, чтобы дети и наблюдатели находились на безопасном расстоянии от прибора.

- Не тяните за шнур, чтобы вытащить штепсель из розетки.

- Во избежание повреждения электрического шнура разместите его так, чтобы на него не наступали.

- Не вносите изменений в оригинальный дизайн машины.

- При обнаружении неполадок обратитесь в технический сервисный центр вашего дилера.

- Только   оригинальные   детали   и   аксессуары   должны использоваться при ремонте и техническом обслуживании.

- Данный прибор предназначен только для переработки мяса. Использование прибора в иных целях запрещено. В случае нецелевого использования производитель и продавец не несут ответственности за возможные повреждения и травмы.

# Список возможных опасностей для оператора при работе

Риск механических повреждений:

Возможность зажать и поранить руку, пальцы  при закрытии крышки бака.

Возможность зажать руку, пальцы между крышкой бака и поднимающимся поршнем, если крышка не закрыта до конца.

Возможность зажать руку, пальцы между поршнем и верхней частью корпуса при разборке съемного бака ( в моделях Е).

Возможность ранений при опрокидывании прибора, если прибор поднять слишком высоко при перемещении.

Возможность поранить ступни ног при падении поршня во время разборки или мытья.

Риск повреждения электрическим током:

- при прямом или непрямом контакте с электрическим током;

- при повреждении деталей, связанных с электричеством.

Риск шумового воздействия:

Уровень  допустимого шумового предела  85 Дб.

Риск для здоровья оператора:

-при изменении химического состава ингредиентов в результате несоблюдения требований гигиены.

Технические характеристики

Общая информация

Гидравлический шприц серии Н сочетает в себе высокое качество материала, технологичность и удобный для использования дизайн, что обеспечит пользователю легкость и быстроту работы.

- Герметичный резервуар для гидравлического масла. Оборудован двумя резиновыми антивибрационными ножками, колесиками и ручкой для легкости перемещения.

- Бак шприцов TALSA полностью ректифицирован (модели Р с зафиксированным баком), легко очищается и разбирается (модели Е со съемным баком).

- Запуск и остановка мотора производится вручную ( модели i) или автоматически через контактор. Во втором случае прибор использует электричество, только когда нажат коленный рычаг. Это способствует экономии электричества и предотвращает быструю изнашиваемость, а также снижает уровень шумового воздействия, так как мотор не работает постоянно.

- При отпускании коленного рычага происходит декомпрессия поршня, что приводит к остановке подачи продукта, независимо от размера иглы и плотности продукта.

- Специально усиленная система давления позволяет легко перерабатывать даже очень густые и холодные смеси для сосисок, прибор снабжен манометром ( модели Р).

- Регулятор скорости находится близко к оператору, чтобы он мог быстро и точно настраивать необходимые значения.

- Использование коленного рычага позволяет освободить обе руки оператора. Поворот рычага опускает поршень.

- Автоматический запиратель крышки.

- Легко удаляемый поршень снабжен двумя прокладками, чтобы смесь не просачивалась через места контакта (кроме моделей Н42).

- При производстве использованы высококлассные электронные компоненты.

- Низковольтный герметический щит безопасности в моделях А.

АКСЕССУАРЫ: 3цевки, гаечный ключ и винт для извлечения поршня. Запасная прокладка для крышки. Муфта-держатель иглы. Масло. Инструкция по эксплуатации.

ОПЦИИ: Крышка, поршень и муфта из нержавеющей стали (модели S). Однофазовый мотор с дополнительным охлаждающим вентилятором. Термозащитное реле для предотвращения перегрева. (отсутствует в моделях i, стандартно для моделей Н42А и Н31А). Делитель. Дозирующий клапан. Устройство для формирования гамбургеров. Конические иглы или иглы особого диаметра (таблица).

Наименование

Шприц HI 5/20/26/31/42 с фиксированным баком Р. Шприц HI 5/26 со съемным баком Е.

## Тип

| H15Pi | H15PA | H15Ei s | H15EA | USDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H20Pi | H20PA |  |  | H26S |
| H26Pi | H26PA | H26Ei | H26EA | •H31S |
| H31PiS | H31PAS |  |  | H42S |
| H42PiS | H42PAS |  |  |  |

• Р=фиксированный бак

• Е=съемный бак

• А=автоматический запуск/остановка мотора контактором

• 1=запуск/остановка мотора выключателем

• 5=крышка, муфта и поршень из н/ж стали

#### Технические особенности

| Наименование: | Н15 | H20 | H26 | H31 | H42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бака в литрах | 14.9 | 19.9 | 25.6 | 30.8 | 41.5 |
| Объем бака (для мяса в кг) | ±12 | ±16 | ±22 | ±28 | ±36 |
| Объем гидравлического масла в резервуаре (литры) | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 |
| Параметры (шир-глуб-выс) в см | 42х71х108 | 42х71х12 0 | 46х76х112 | 46х76х112 | 50х81х120 |
| Параметры картонной упаковки в см | 55х63х116 | 55х63х13 9 | 55х63х139 | 55х63х139 | — |
| Параметры деревянной упаковки в см | — | — | — | — | 78х68х143 |
| Вес 3-фазовой машины с маслом нетто/брутто в кг | ±100/115 | ±117/135 | ±135/155 | ±180/200 | ±260/300 |
| Уровень шума 3-фазовый мотор в Дб | ±58 | ±58 | ±61 | ±61 | ±64 |
| Уровень шума 1 -фазовый мотор в Дб | ±61 | ±61 | ±64 | ±64 | ±67 |
| Максим/миним. относ. влажность среды в % | 20-90 |
| Рекомендуемая вязкость масла | 5°Engler50°C |
| Мин/макс. t° среды | +5° - +40° |
| Качество н/ж стали | AISI3 |
| Т Качество алюминия | AFNOR AG6T-Y |

| 3-фазовый мотор 50/60 Гц |
| --- |
| Мощность kW | 0.56 | 0.93 | 1.48 | 1.87 |
| Потребление (А) 380/400 В | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 4.5 |
| Термореле | LR2-K0308 | LR2-K0308 | LR2-K0308 | LR2-K0308 |
| Потребление (А) 220/230 В | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 7.8 |
| Термореле | LR2-K0310 | LR2-K0312 | LR2-K0312 | LR2-K0314 |

| 1-фазовый мотор 50/60 Гц |
| --- |
| Мощность kW | 0.90 | 1.31 | 1.68 | 1.87 |
| Потребление (А) 220/230 В | 6.9 | 9 | 10.5 | 12.5 |
| Термореле | LR2-K0314 | LR2-K0316 | LR2-K0316 | LR2-K0316 |
| Конденсатор цр | 25/450 В | 40/450 В | 55/450 В | 55/450 В |

Доставка

Прибор доставляется на паллете в картонной упаковке( модель Н42 поставляется в деревянной упаковке, что возможно для других моделей и оговаривается специально). Помимо машины, в комплект входят АКСЕССУАРЫ). Мы используем только упаковку, пригодную к переработке.  Транспортная компания несет всю ответственность за повреждения при перевозке.

Установка

Примерное время установки — 45 минут. Установка должна производиться специалистами.

Распаковка и расположение

Всегда держите прибор в вертикальном положении. Достаньте прибор из упаковки. Установите коленный рычаг (и верхние винты крышки для моделей Е), содержащиеся внутри бака. Не используйте коленный рычаг для перемещения машины. Машина снабжена двумя   фиксированными   колесиками   спереди   и   двумя антивибрационными ножками сзади. Поднимите заднюю часть машины с помощью транспортировочной ручки и перекатите ее на выбранное вами место (для перемещения более тяжелой модели Н42 необходимо 2 человека). Не поднимайте винт слишком высоко, так как он может опрокинуться и стать причиной травмы. Поставьте прибор на ровную поверхность. Если машина дрожит, настройте ножки так, чтобы она была полностью устойчива.

Внимание: Снимите защитный транспортировочный колпачок с входного отверстия для масла (помечено OIL) и наденьте на него крышку для масла с измерительным стержнем, вложенную в комплект с прибором. Проверьте также, что вентиляционные отверстия на дне бака ничем не забиты — если отверстия закрыты, поршень не сможет правильно функционировать.

Подключение к электричеству

• Убедитесь,  что  электрохарактеристики  сети  соответствуют характеристикам прибора (подключение, напряжение, частота). Значения указаны на шильдике, погрешность: ±10% для напряжения и ±5% для частоты). Если значения совпадают с характеристиками сети, смотрите главу Работа прибора.

Если значения, указанные на шильдике, не соответствуют характеристикам электросети и у вашего прибора трехфазовый мотор и двойное напряжение, смотрите главу Смена напряжения.

После того, как вы инсталлировали прибор и проверили уровень масла в резервуаре с помощью измерительного стержня (на крышке), проверьте направление поворота трехфазового мотора.

Если фазы подключены правильно, поршень будет опускаться и подниматься при нажатии на коленный рычаг. Если фазы подключены неверно, насос будет работать неправильно, мотор будет шуметь, но поршень не будет двигаться. В этом случае немедленно отключите прибор из сети и подключите фазы, как необходимо.

Внимание: Проводки в электрическом шнуре обычно распределены следующим образом: Фаза(ы): «Черный, Коричневый, Серый» Нейтральная: Голубой или Белый» Земля: Двухцветный Желто-Зеленый или Зеленый. Проверьте распределение проводков перед подключением. Если электрические характеристики прибора не соответсвуют  характеристикам   сети,   обратитесь   к специалисту.

Залив гидравлического масла

Резервуар находится в основании корпуса прибора. Гидравлические шприцы Н поставляются с уже залитым в резервуар маслом, изначальный залив масла обычно не требуется.

В исключительном случае, если при доставке резервуар не заполнен маслом, не включайте прибор. Заполните резервуар следующим образом:

- Отвинтите крышку резервуара (пометка OIL), находящуюся в верхней части основания.

- Проверьте уровень масла в резервуаре измерительным стержнем (отметки min. и max.)

- Используя воронку, заполните резервуар до отметки max. He заполняйте резервуар доверху, так как в нем должно оставаться свободное пространство для расширения. После заполнения резервуара поднимите и опустите поршень несколько раз, чтобы уделить лишний воздух из гидравлической системы.

Всегда заполняйте резервуар до максимальной отметки, но не превышайте ее, т.к. чем  больше масла в резервуаре, тем более эффективно нейтрализуется тепло, выделяемое при работе гидравлической системы. Это помогает продлить срок службы масла.

Так как не происходит естественной потери или испарения масла, его уровень должен держаться в течение нескольких лет (от 2500 до 5000 часов использования). Пока прибор работает нормально, нет необходимости проверять уровень масла в резервуаре. Более подробную информацию вы найдете в главе Уход и Обслуживание.

Смена напряжения

Внимание: Только для приборов с двойным напряжением 380/220 Вольт (400/230 Вольт для Евросоюза), и т.д. Данная операция должна производиться только специалистом.

Не подключайте прибор к источнику питания. Если он уже подключен, отсоедините его от сети. Прибор должен оставаться не включенным во время всей процедуры смены напряжения. Отвинтите и удалите винты стальной крышки боковой панели. Снимите крышку.

Смена напряжения в моделях А (с автоматическим контактором)

Мотор:    Откройте    распределительный    отсек    мотора, открутив 4 винта. Слегка ослабьте 6 маленьких гаек, фиксирующих контакты, и правильно распределите пластины. Трансформатор (если есть): Снимите прозрачную крышку с распределительного щита. Соедините соответствующие гнезда первичной   обмотки   трансформатора     для   подключения необходимого напряжения (380 или 220 В, 400 или 230 В) для Евросоюза, как указано). На выходе всегда будет 24 В.

Любая утечка тока в проводах, работающих при 24 В, может привести к вылету пробки. В этом случае проверьте подключение и вставьте новую пробку с подходящими характеристиками (см. Уход и обслуживание).

Контактор: Если имеется 24-вольтовый трансформатор, катушка контактора также будет работать на 24 В, поэтому адаптера не потребуется. Если 24-вольтовый трансформатор отсутствует, придется либо отрегулировать провода контактора, либо заменить весь контактор (операция должна производиться специалистом).

Предохранительное реле тепловой перегрузки (опция): Если контактор вашего прибора снабжен термореле, это реле также должно  быть  отрегулировано  или  заменено  на другое, характеристики которого соответствуют моделям, изображенным на электросхемах. Новые реле можно получить у местного дистрибьютора.

Внимание: Если у вашего прибора трехфазовый мотор при 380/400В и в главном шнуре есть голубая нейтральная фаза, нейтрализуйте ее и измените элетросхему таким образом, чтобы она соответствовала      схеме   220/23 0-вольтового   мотора   без трансформатора и нейтральной фазы.

Смена напряжения в моделях «i»

Так как модели "i" не снабжены трансформатором или контактором, смена напряжения ограничивается только сменой напряжения в моторном распределительном отсеке (см. модели А).

Работа прибора

Внимание:   Внимательно прочтите инструкцию прежде, чем приступать к работе. Протестируйте прибор в незаполненном состоянии, прежде чем загружать в него ингредиенты.

1. Ослабьте винты крышки (только для моделей Е) и откройте крышку легким восходящим движением для уменьшения трения.

2. Промойте бак для мяса, нижнюю поверхность крышки и подходящую иглу горячей водой.

3. Установите давление прибора на минимум, повернув красный регулятор скорости наполнения против часовой стрелки.

4. Включите прибор в сеть.

5. Поверните выключатель серого цвета, расположенный на правой стороне прибора, в положение START, (только для моделей I).

6. Включите прибор, нажав на коленный рычаг.

7. Повернув рычаг назад до упора, опустите поршень настолько, насколько необходимо для создания пространства для желаемого количества смеси.

8. Поместите смесь в бак, прижимая каждую новую порцию во избежание образования воздушных карманов, которые могут повредить оболочку во время процесса наполнения.

9. Установите на место красную прокладку крышки.

10. С помощью рычага поднимите поршень то тех пор, пока смесь не достигнет верха бака.

11. Смажьте верхнюю часть прокладки и нижнюю часть крышки пищевым жиром.

12. Аккуратно закройте крышку легким восходящим движением для уменьшения трения.   Постарайтесь не зажать прокладку. Для закрытия крышки используйте только встроенный в крышку рычаг, не используйте для этой цели иглу. Будьте крайне осторожны, чтобы не зажать пальцы.

13. После завинчивания болтов на крышке (модели Е) вставьте подходящую по размеру иглу (максимально большой диаметр и минимальная возможная длина), зафиксировав ее поворотом муфты. Приготовьте необходимое количество оболочки.

14. Нажмите на коленный рычаг вперед до конца, чтобы поднять поршень в верхнее положение. Всегда нажимайте на рычаг плавно, не используйте его в качестве регулятора скорости.

15. Осторожно  поднимите  давление,  медленно  поворачивая регулятор давления по часовой стрелке. Не поднимайте давление резко, так как это приведет к слишком быстрому выходу смеси из иглы.

16. Проследите за тем, как поднимется поршень и из иглы выйдет воздух.

17. Как только смесь начнет выходить из иглы, ослабьте давление и наденьте оболочку на иглу. Установите оптимальную скорость с помощью регулятора давления.

18. Как только оболочка наполнится, отведите рычаг назад до тех

пор, пока поршень не достигнет нижней отметки бака. 19.Чтобы остановить гидравлический агрегат, переведите рычаг в

среднее (центральное) положение.

20. Поверните выключатель серого цвета, расположенный на правой стороне прибора, в положение STOP (для моделей i).

21. Закончив работу, помойте прибор, опустите поршень до конца, отключите прибор из сети и убедитесь, что он устойчив и не может катиться.

Полезные советы

Не используйте прибор без инструктажа опытного пользователя.

Внимательно прочтите инструкцию перед использованием.

Протестируйте машину в незагруженном состоянии, прежде чем  загружать в нее смесь.

Соблюдайте все требования гигиены и меры предосторожности.

Наденьте рабочую защитную одежду (халат, головной убор, передник и т.д.)

Для получения сосисок с хорошим внешним видом и меньшей жирностью оболочки, а также для однородности смеси и меньшей изнашиваемости прибора мы рекомендуем следующее:

- Используйте иглу наибольшего диаметра и наименьшей длины.

- Используйте тщательно измельченную и не слишком холодную смесь.

- Следовательно, не используйте слишком длинные иглы и иглы малого диаметра для не тщательно измельченных и очень холодных смесей.

Если вам необходимы иглы особого диаметра, закажите их у вашего дилера. Имеется широкий ассортимент размеров;

| Модель: | А | B | С ^. | D | .Е— | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний диаметр мм | Коническая 12-18 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 | 43 |
| Внутренний диаметр мм | Коническая 10-15 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 27 | 35 | 40 |
| Длина трубки мм | 163 | 160 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 220 | 235 |
| Общая длина иглы мм | 206 | 210 | 245 | 245 | 233 | 220 | 220 | 245 | 260 |

Не используйте иглу для закрытия крышки, так как вы можете повредить ее края. Закрывайте крышку только с помощью рычага на крышке.

Не открывайте и не закрывайте крышку без наличия красной прокладки. Это может привести к повреждению крышки и зажима. Открывайте бак, предварительно слегка опустив поршень нажатием на коленный рычаг. Иначе смесь может препятствовать открытию. Располагайте прибор как можно ближе к рабочей поверхности. Положение коленного рычага и иглы позволяет игле всегда полностью   находиться   над   рабочей   поверхностью.   Это предотвратить потерю смеси и жидкости, а следовательно, загрязнение рабочей поверхности.

Для предотвращения перегрева в моделях «i», выключайте прибор сразу после работы. Включайте мотор только во время работы. Работайте в продуманном режиме, чтобы предотвратить постоянное выключение и включение гидравлического агрегата. Прибор не предназначен для продолжительного постоянно прерывающегося режима работы при большом давлении. Лучше всего перемежать работу паузами, которые позволяли бы прибору остывать. Интенсивность нагрева зависит от густоты смеси. Из-за давления, передаваемого насосом, температура масла после длительного использования может достигать 60°С, и боковые панели основания могут разогреться.

##### Мытье и чистка

Внимание: Чтобы избежать механических повреждений во время процедуры мытья и разборки поршня, всегда полностью открывайте крышку при поднятии поршня.

Информация по мытью

Для мытья внешней поверхности бака используйте теплую воду и мягкое моющее средство.

Не используйте абразивные вещества, особенно те, которые могут повредить поверхность и предупреждающие наклейки.

Не допускайте попадания жидкости на части прибора, связанные с электричеством (выключатели, провода). Не используйте струю воды для мытья прибора, особенно вентиляционных отверстий на боковой панели основания.

В конце рабочего дня тщательно промойте внешнюю сторону дна бака, выходное отверстие бака, иглы и муфту-держатель иглы. По необходимости промойте внутреннюю поверхность иглы круглой щеточкой.

Используя только горячую воду, промойте болты крышки и резьбу во избежание засыхания на них пищевых остатков, что может привести к затруднениям в работе крышки. Необходимо также ежедневно промывать верхнюю часть черной прокладкипоршня, следуя нижеперечисленным инструкциям:

- Откройте крышку до предела и снимите красную прокладку.

- Нажмите на коленный рычаг до тех пор, пока поршень не поднимется до краев бака.   Теперь вам доступна черная прокладка поршня. Промойте ее влажной тряпкой.

Мы рекомендуем вам периодически тщательно промывать поршень и внутренность бака:

- Ослабьте болты крышки (модели Е), полностью откройте крышку и удалите красную прокладку.

- Надавливайте на рычаг, пока поршень не поднимется до краев бака.

- Введите два стержня гаечного ключа (в комплекте) в два отверстия фиксирующего поршень болта, находящегося в центре поршня. Одновременно надавливая на коленный рычаг, отвинтите поршневой болт.

- Снова надавите на рычаг и одновременно до конца ввинтите гаечный ключ в отверстие поршня. Поршень поднимется над краями бака.

- Потяните за гаечный ключ и достаньте поршень из бака.

- Отключите прибор из сети.

- Промойте внутренность бака. Убедитесь, что низ бака сухой. Если на нем останется вода, это может привести к образованию ржавчины на верхней части основания.

Внимание: Мытье бака и поршня можно производить, сняв бак ( в моделях Е), но из-за возможного повреждения поршневой прокладки, а также из-за риска травм мы рекомендуем вам вынимать только поршень.

При   мытье   следует   соблюдать   следующие   меры предосторожности:

Поршень обладает значительным весом. Передвигайте его с осторожностью.

Промывайте поршень и черную поршневую прокладку. Не используйте острые и заостренные предметы для удаления поршня, так как они могут его повредить. Чтобы уменьшить шум, производимый поршнем, смажьте поршневую прокладку пищевым жиром, прежде чем установить поршень на место. Отверстия на дне бака предназначены только для вентиляции.

Чтобы снова собрать поршень: удостоверьтесь, что дно бака абсолютно сухое, поместите поршень в бак и крепко завинтите фиксирующий болт, убедившись, что шайба установлена на место.

Поднимите и опустите поршень, затем закрутите болт до упора.

Смажьте резьбу болта перед установкой на место, это облегчит процедуру разборки в будущем.

Когда машина не используется, оставляйте головку поршня на дне бака. Это продлит срок работы поршня.

Планирование мытья

Внимание: Не используйте прямую струю воды для мытья прибора. Используя моющие средства, дезинфектанты и смазочные масла, внимательно следуйте инструкциям производителей. Необходимо тщательно споласкивать машину после использования средств для мытья и дезинфекции. Во время мытья необходимо одеть перчатки.

Советы по чистке и мытью:

| Ступени | Продукт | Способ | Инструмент | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностная чистка |  | Ручной | Шпатель | Удалите все остатки пищи сразу после использования |
| Обширное мытье | Мягкое моющее средство | Ручной | Щетка, Моечная ванна | Оставьте средство на 15 минут |
| Споласкивание | Теплая вода | Ручной | Губка, моечная ванна | Теплая вода: 40-50°С. |
| Осмотр |  |  |  | Осмотрите проблемные участки |
| Дезинфекция | Дезинфек-танты | Ручной | Губка, тряпка | После завершения всех операций по чистке и мытью |
| Споласкивание | Питьевая вода | Ручной | Губка, моечная ванна |  |
| Сушка |  |  | Сухая тряпка |  |
| Смазка | Смазочный материал (пищевой жир) | Ручной | Тряпка | Внешние части прибора |

| Интервал | Область мытья | Способ | Средство | Инструмент | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежедневно | Нижняя поверхность крышки, прокладка, внутренность бака, фиксирующий болт поршня | Ручной | Мягкое моющее средство, теплая вода | Губка, тряпка | Удалите грязь с фиксирующего болта щеткой. Избегайте скопления пищевых остатков |
| Каждые 2 недели | Поршень, поршневые прокладки, сальник фиксирующего поршень болта. | Ручной | Мягкое моющее средство, теплая вода | Губка, тряпка | Достаньте поршень согласно инструкциям |

Данные интервалы мытья рассчитаны для компаний, работающих в одну смену. Для компаний с иным рабочим графиком интервалы мытья необходимо рассчитывать на основании собственного опыта.

Внимание: Фиксирующие болты крышки и поршня необходимо развинчивать для прочистки.

###### Уход

Внимание: Перед процедурами по уходу отключите прибор из сети.

Необходимо  производить  регулярный  осмотр  прибора и осуществлять технический уход за ним. Нижеприведенная таблица содержит информацию по инспекции и уходу (интервалы между осмотрами, сложные участки и т.д.). За дополнительной информацией обращайтесь к своему дилеру.

|  | Интервалы между контрольными осмотрами | Сложные участки / Информация по уходу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ежедневно | Проверяйте состояние красной прокладки для крышки. Замените ее в случае необходимости. Проверяйте состояние прокладок поршня. Замените их в случае необходимости. Проверяйте состояние вентиляционных отверстий на дне бака. Избегайте их забивания. |  |
|  | Ежемесячно | Проверяйте плотность закрытия крышки. Следите за состоянием фиксирующих болтов. Проверяйте исправность всех функций прибора. Смазывайте прокладки и болты пищевым жиром. Проверяйте исправность кабеля и проводов. |  |
|  | Ежегодно | Проверяйте уровень гидравлического масла. |  |
|  | Каждые 2500-5000 часов обслуживания | Замените гидравлическое масло. Проверьте фильтр масла и замените его по необходимости. |  |

Советы по уходу и инспекции

Красная прокладка крышки Замените при повреждении или протекании. Прокладка двусторонняя, ее можно использовать с любой стороны. Прокладка изготовлена из нетоксичного материала, безопасного для работы с пищей. Поместите соединительную деталь прокладки под болт крышки.

Черная поршневая прокладка Замените при повреждении или протекании. Для снижения шума смазывайте прокладку пищевым жиром.

Фильтр гидравлического масла Находится внутри резервуара. Недоступен для обыкновенного пользователя, поэтому должен заменяться специалистом. Для удаления фильтра необходимо отвинтить 2 винта, которыми удерживается зажим фильтра, и вытянуть фильтр наружу.

Затвор крышки Затвор крышки можно варьировать. Если смесь относительная сухая по составу, затвор крышки можно ослабить, что облегчит ее закрытие. Если же смесь более жидкая, затвор крышки должен быть плотнее во избежание протекания.  Чтобы отрегулировать затвор, ослабьте или усильте болты крышки в моделях Е. Для моделей Р ослабьте гайки, находящиеся под зажимом и ослабьте или закрутите 2 фиксирующих крышку болта. Затем закрутите фиксирующие гайки до конца. Если сработает защитное термореле   Дайте машине остыть несколько минут. Если термореле в автоматическом (А) режиме, попробуйте перезапустить прибор. Если термореле в ручном режиме (Н), откройте коробку термореле и нажмите кнопку перезапуска. Если термореле срабатывает повторно, прекратите работу и обратитесь к специалисту.

Нехватка мощности Если машине не хватает мощности, уведомите об этом сервисный центр вашего продавца. Специалисты должны проверить: вентиляционные отверстия, чистоту и правильность работы поршня, совместимость характеристик сети и прибора, правильность работы мотора, наличие достаточного количества гидравлического масла, отсутствие протекания. Детали: Для заказа деталей, свяжитесь с вашим продавцом. Сообщите все характеристики вашего прибора (модель, серийный номер, год производства, мощность, напряжение, частоту и.т.д.) Эту информацию вы найдете на шильдике.

Проблемы и их устранение

| Проблемы | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Прибор не работает | Прибор не включен в сеть | Включите прибор в сеть |
|  | Сработало термореле | Дайте прибору остыть и перезапустите его |
|  | Прибор подключен к меньшему напряжению | Смените напряжение прибора |
|  | Нет напряжения в одной или более фазах | Проверьте пробки, штепсель и переключатели |
|  | Выключатель в положении 0 (Stop). | Поверните выключатель в положение Start (1) |
|  | Выключатель неисправен | Вызовите электрика |
|  | Внутренний мини-переключатель рычага поврежден или нуждается в настройке (Модели А) | Вызовите электрика для починки или замены мини-переключателя |
| Мотор работает, но поршень не двигается | Регулятор скорости на минимуме | Поверните регулятор по часовой стрелке |
|  | Мотор вращается в неправильном направлении | Поменяйте 2 из 3 фаз. |
| Поршень двигается, но машине не хватает мощности | Вентиляционные отверстия забиты | Прочистите вентиляционные отверстия |
|  | Поршень и прокладки поршня загрязнены | Промойте поршень и прокладки |
|  | Электрохарактеристики прибора и сети несовместимы | Вызовите электрика для смены напряжения |
|  | Трехфазовый мотор работает на 2 фазы. | Измените фазы |
|  | Не хватает гидравлического масла | Наполните резервуар до максимальной отметки |
|  | Утечка масла из гидравлической системы | Свяжитесь с дилером |
|  | Фильтр масла загрязнен | Свяжитесь с дилером |

### "TALSA"

## Шприц гидравлический серии Н

# Руководство по эксплуатации

Инструкции по безопасности

Данная машина содержит движущие механические части и использует напряжение, которое потенциально опасно. Серьезные травмы и повреждения, вплоть до смертельного исхода, могут стать результатом неправильной эксплуатации. Прежде чем приступить к работе, внимательно прочтите данную инструкцию. Данная инструкция должна постоянно быть в поле досягаемости оператора и должна быть выдана каждому, кто работает с прибором или обслуживает его.

В случае несоблюдения пользователем нижеследующих инструкций производитель не несет ответственности за возможные повреждения оборудования и травмы:

# Text boxes

6. Поднимите поршень                                                                          7. Опустите поршень

8. Создайте пространство для смеси                                                   9. Установите красную прокладку

10.Установите муфту иглы                                                                       11 .Установите иглу

12. Отвинтите винт поршня                                                               13.Мытье прокладок поршня

2. Перемещение оборудования

3. Винты крышки (модели Е)

4. Промойте перед использованием

Переключение напряжения

в трехфазном электродвигателе

5. Вкл/Выкл